ΑΣΚΗΣΗ  9

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διδακτικοί Στόχοι

Η απόκτηση ικανότητας:

α.  Στη σωστή εκλογή και χρήση υλικών

β. Στο  τρόπο σύνδεσης αγωγών και οργάνων

γ. Στο χειρισμό των εργαλείων

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

O  πίνακας οργάνων προσαρμόζεται πάνω στα πλευρικά καλύμματα του λέβητα με λαμαρινόβιδες. Ο πίνακας οργάνων του λέβητα αποτελείται από τη Βάση του πίνακα και το διακοσμητικό καπάκι του. Για την ηλεκτρολογική του σύνδεση το ηλεκτρικό διάγραμμα πίνακα λέβητα φαίνεται δίπλα:

Ηλεκτρικό διάγραμμα

σύνδεσης πίνακα

λέβητα

Ο πίνακας οργάνων του λέβητα είναι εφοδιασμένος με θερμοστάτη καυστήρα, θερμοστάτη κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας για τυχόν υπερθέρμανση του νερού, θερμόμετρο, διακόπτη ΟΝ - ΟFF, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας του καυστήρα - κυκλοφορητή και θερμόμετρο νερού.

Η τυπική διάταξη σωληνώσεων εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης κλειστού κυκλώματος φαίνεται παρακάτω.

Εγκατάσταση Κ.Θ. κλειστού κυκλώματος

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός λεβητοστάσιου. Οι διαστάσεις του είναι σύμφωνες με τους  κανονισμούς.

Κυκλοφορητής

Εγκατάσταση Κ.Θ. κλειστού κυκλώματος

II. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύνδεση του πίνακα αυτονομίας και λεβητοστάσιου με την παροχή, τους θερμοστάτες του καυστήρα και του κυκλοφορητή.

Πίνακας αυτονομίας ΚΚ-5

1. Σχέδιο έργου

2. Όργανα-υλικά-συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν

- Καυστήρας ακάθαρτου πετρελαίου (DIESEL OIL) μικρού μεγέθους (κινητήρας 230 V), μετασχηματιστής σπινθηριστής κλπ.

- Κυκλοφορητής μικρού μεγέθους (π.χ. 3/4") ηλεκτροκινητήρας, αντλία    νερού.

- Πυροστάτης με φωτοκύτταρο

- Υδροστάτης (20° C ~ 90° C  V 220 V / 15 Α

- Μονοφασικός ασφαλειοδιακόπτης 16 Α/400 V

- Παροχή 230 V

3. Πορεία εργασίας

Για να πετύχετε τον παραπάνω σκοπό πρέπει:

- Να συγκεντρώσετε τα υλικά - συσκευές στο χώρο εργασίας.

- Να συνδέσετε τον πίνακα αυτονομίας με την παροχή, τους υδροστάτες, τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή.

- Να ελέγξετε τις συνδεσμολογίες

των κυκλωμάτων επισταμένως, όταν είναι παρών ο καθηγητής.