ΑΣΚΗΣΗ 5

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ  ΔΟΚΙΜΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΔΥΟ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Η πραγματοποίηση αυτής της άσκησης έχει σκοπό να αποκτήσει ο μαθητής εμπειρία στη συνδεσμολογία φωτιστικού σώματος με δύο λαμπτήρες φθορισμού.

Μετά το τέλος της άσκησης οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει:

- Εμπειρία στη  συναρμολόγηση  και συνδεσμολογία φωτιστικού σώματος με δύο λαμπτήρες φθορισμού.

- Ικανότητα χρησιμοποίησης των υλικών.

- Ικανότητα  και  εμπειρία  στη  συναρμολόγηση,  τη δοκιμή και τον έλεγχο την όλης συνδεσμολογίας.

- Εμπειρία στο χειρισμό των εργαλείων.

Στην πράξη χρησιμοποιούνται σώματα (σκάφες) τα οποία περιέχουν περισσότερες από μία λυχνίες φθορισμού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό ballast και για τις δύο λυχνίες φθορισμού (ανάλογης βέβαια ισχύος, αλλά ο κάθε λαμπτήρας υποχρεωτικά θα διαθέτει το δικό του

ballast).

Το ballast που βγάζει περισσότερες από μία εξόδους χρησιμοποιεί διαφορετικά χρώματα.

Για την πραγματοποίηση αυτής της άσκησης δίδεται το παραπλεύρως σχέδιο:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ξύλινη  πινακίδα ή  πάγκος εργασίας

- Ένας απλός διακόπτης

- Δύο κουτιά διακλάδωσης

- Ένα κουτί διακόπτη

- Λυχνίες  φθορισμού   60cm/ 20W, τεμάχια 2

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

- Τέσσερα ντουί λυχνίας φθορισμού

- Δύο βάσεις για τους εκκινητές

- Starter  40W, τεμάχια 2

- Ballast 230V/20W

- Λυχνία πυράκτωσης 230V

- Ντουί λαμπτήρα πυράκτωσης

- Πλαστικός σωλήνας Φ 13,5 mm

- Καλώδιο Η07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 (μαύρο - μπλε)

- Μικρουλικά.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Παραλαβή, αναγνώριση και έλεγχος των διατάξεων και υλικών.

- Έλεγχος των λαμπτήρων φθορισμού για διακοπή του νήματος.

- Πραγματοποιήστε τη συνδεσμολογία του Σχ. 1 και για τα δύο άκρα του λαμπτήρα.

- Τροφοδοτήστε με τάση 230 V.

Αν ο δοκιμαστικός λαμπτήρας ανάβει, δεν υπάρχει διακοπή του νήματος.

3.	Έλεγχος συνέχειας του Ballast.

- Πραγματοποιήστε την συνδεσμολογία του Σχ. 2

- Τροφοδοτήστε με τάση 230 V.

Αν ο δοκιμαστικός λαμπτήρας ανάβει, δεν υπάρχει διακοπή της συνέχειας του Ballast.

4.	Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του starter.

- Πραγματοποιήστε τη συνδεσμολογία του Σχ. 3

- Τροφοδοτήστε με τάση 230 V.

Αν ο δοκιμαστικός λαμπτήρας ανάβει για λίγο και μετά σβήνει, τότε το starter  είναι καλό.

- Χαράξτε στην πινακίδα κατά σειρά τις θέσεις των κουτιών διακλάδωσης και διακόπτη των ντουί, του ballast της βάσης του starter και των σωληνώσεων, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

- Στερεώστε στην πινακίδα τα κουτιά διακλάδωσης και διακόπτη, τα ντουί, το ballast, τη βάση του starter  και τις σωληνώσεις, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

- Πραγματοποιήστε τις καλωδιώσεις του κυκλώματος, σύμφωνα με το σχέδιο.

- Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις του διακόπτη και των εξαρτημάτων των λυχνιών, σύμφωνα με το σχέδιο.

- Τοποθετήστε τις λυχνίες και τα starter.

ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Τροφοδοτήστε το κύκλωμα με τάση 230 V, με την παρουσία του καθηγητή.

- Κλείστε το διακόπτη (ανάβουν οι λυχνίες).

- Ανοίξτε το διακόπτη (σβήνουν οι λυχνίες).

- Διακόψτε την τροφοδότηση των 230V.

- Αποσυναρμολογήστε το κύκλωμα και επιστρέψτε τα υλικά και τις διατάξεις στην αποθήκη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχέδιο 4

- Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος όταν σε ένα φωτιστικό σώμα με δύο λαμπτήρες φθορισμού η μία αναβοσβήνει και η άλλη δεν ανάβει καθόλου;

- Τι μπορεί να συμβαίνει όταν οι λαμπτήρες φθορισμού ζουν πολύ λίγο χρόνο;

- Πραγματοποιήστε τη συνδεσμολογία του Σχ. 4. Δοκιμάστε τη λειτουργία του και δικαιολογήστε τα αποτελέσματα.